## Slide 1: MODELOVANJE KOMPONENTI ENERGETSKIH MIKROMREŽA

## Slide 2
Razvoj društva i privrede = Povećanje potrošnje električne energije
Stvaranje većeg broja malih elektrana = Povećanje lokacija
Samostalno funkcionisanje = Mikromreže

## Slide 3
MIKROMREŽA
potrošači
mali distribuirani izvori električne energije
uređaji za skladištenje energije

## Slide 4
Vjetroelektrane
niz blisko smještenih vjetroagregata, izloženih istom vjetru i priključenih posredstvom zajedničkog razvodnog postrojenja na elektroenergetski sistem.
najkraće vrijeme povrata investicije,
kratko vrijeme izgradnje,
vjetroelektrana nema troškove za gorivo,
visoka pouzdanost rada postrojenja,
zagadjenje okoline ne postoji.

## Slide 6: Becov zakon
Becov zakon ograničava iskoristivost vjetroelektrane tako da je najveći teoretski stepen iskoristivosti energije vjetra 59.3%.
Kada se Becov zakon uzme u obzir iskoristiva snaga vjetra je:

## Slide 7
Na osnovu brzine vjetra moguće je odrediti izlaznu snagu vjetrogeneratora pomoću formule:

## Slide 8: Fotonaponske ćelije
Monokristalne ćelije
Polikristalne ćelije
Amorfne ćelije

## Slide 9: Iradijacija i insolacija
Iradijacija predstavlja snagu Sunčevog zračenja po jedinici površine i izražava se u kW/m²
Insolacija predstavlja količinu solarne energije apsorbovanu na određenoj površini i izražava se u kWh/m².

## Slide 10: Računanje izlazne snage
gdje je izlazna snaga fotonaponskog panela, broj fotonaponskih ćelija, nominalna snaga fotonaposnkog panela, odnos trenutne insolacije i standardne insolacije (), je temperaturni koeficijent, a trenutna temperatura ambijenta, je stepen iskorištenja panela, a stepen iskorištenja invertora

## Slide 11: Baterije za skladištenje električne energije
Neke od najčešćih su natrijumove baterije(natrujum sumporova baterija i natrijum-nikal-hloridna baterija) cink bromid baterije, nikal kadmijumove baterije, olovne baterije sa kiselinom kao i litijum jonske baterije.

## Slide 12: Zaključak
Izlazna snaga vjetroelektrana i solarnih panela u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika. Pokazuje se da je proizvodnja električne energije iz ovih izvora dinamična i da je potreban razvoj alata za tačno predviđanje brzine vjetra i količine sunčevog zračenja.
Povezivanje mreže sa distribuiranim izvorima i uređajima za skladištenje električne energije stvara mogućnost za nastanak mikromreža, pri čemu su upravo izvori prikazani u ovom radu najvažniji izvori većine mikromreža.

## Slide 13: HVALA NA PAŽNJI!