## Slide 1: Određivanje parametara za potrebe procene adekvatnosti u regionalnim koordinacionim centrima
Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o.
V Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići
12. maj 2017.
Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“
Andrijana Đalović, SCC
Bojan Stamenković, SCC
Dr Duško Tubić, SCC
Stefan Tirnanić, EMS AD

## Slide 2
Regionalni koordinatori sigurnosti
Potreba za unapređenjem koordinacije rada elektroenergetskih sistema u Evropi podstakla je osnivanje RSC-a.
2008. osnovani su prvi RSC-i CORESO i TSCNET.
2015. osnovan je Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd.
Osnivači su:
  Elektromreža Srbije a.d.
  Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
  Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini

## Slide 3
Regionalni koordinatori sigurnosti – osnovne funkcije
5 Funkcija
Validacija IGM/CGM spajanje
Analize sigurnosti (sa korektivnim akcijama)
Koordinisani proračun prenosnih kapaciteta
Kratkoročna i srednjoročna procena adekvatnosti
Koordinisano planiranje remonata
Potpisivanjem multilateralnog ugovora TSO-i su se obavezali da će pristupiti RSC-ima.
Pored osnovnih funkcija RSC-i TSO-ima mogu da pružaju i dodatne usluge.

## Slide 4
Regionalni koordinatori sigurnosti – osnovne funkcije
5 Funkcija
Validacija IGM/CGM spajanje
Analize sigurnosti (sa korektivnim akcijama)
Koordinisani proračun prenosnih kapaciteta
Kratkoročna i srednjoročna procena adekvatnosti
Koordinisano planiranje remonata
Potpisivanjem multilateralnog ugovora TSO-i su se obavezali da će pristupiti RSC-ima.
Pored osnovnih funkcija RSC-i TSO-ima mogu da pružaju i dodatne usluge.
Kratkoročna i srednjoročna procena adekvatnosti

## Slide 5
Kratkoročna i srednjoročna procena adekvatnosti
Adekvatnost predstavlja procenu sposobnosti određenog TSO-a da zadovolji sopstvenu potrošnju svojom raspoloživom proizvodnjom i uvozom iz susednih sistema.
U cilju nalaženja rešenja neadekvatnosti TSO-a proverava se mogućnost uvoza energije iz susednih zemalja koje imaju višak raspoložive proizvodnje, pri čemu se uvažavaju prekogranični prenosni kapaciteti.
ENTSO-E vrši procene adekvatnosti za duže vremenske periode, za deset godina unapred, godinu dana unapred i za predstojeću sezonu (leto, zima). RSC-i procenu adekvatnosti vrše za kraće vremenske periode – do nedelju dana unapred.

## Slide 6
ENTSO-E SMTA projekat
ENTSO-E Short and Medium Term Adequacy projekat pokrenut je u cilju razvoja:
  Metodologije za vršenje proračuna i
  Profesionalnog softvera
Razvoj se vrši kroz rad dve projektne grupe Task Force SMTA i Project Group SMTA u čiji rad su uključeni svi postojeći RSC-i i TSO-i čiji rad oni koordiniraju.
Vođa projekta je CORESO.
Decembra 2015. započet je Dry Run proces determinističkih proračuna.

## Slide 7
Dry Run proces determinističkih proračuna
Ulazni podaci za svaki sat za nedelju dana unapred:
  Preostali kapacitet (RC)
  NTC vrednosti
Osnovni kriterijumi:
  RC < 0: TSO mora da uvozi energiju
  RC > 0: TSO može da izvozi energiju ili da bude tranzitna oblast
  RC = 0: TSO može da bude tranzitna oblast
Sve transakcije su ograničene NTC vrednostima.

## Slide 8
Probabilistički pristup
Razmatra se više potencijalnih vrednosti preostalog kapaciteta, usled mogućih variranja proizvodnje iz obnovljivih izvora i potrošnje u zavisnosti od meteoroloških uslova.
Na osnovu istorijske pan-Evropske baze klimatskih podataka (PECD) i prognoza potrošnje i proizvodnje iz obnovljivih izvora u vidu P10 i P90 faktora dobijaju se novi scenariji proizvodnje iz vetra i sunca i potrošnje.
Deterministički proračuni se rade za svaki scenario a krajnji rezultat je u vidu procenta verovatnoće da adekvatnost ne bude zadovoljena za celokupan broj analiziranih slučajeva.

## Slide 9
Pristup sa realnijim tokovima
Ideja je da se razmene energije u cilju rešavanja nezadovoljene adekvatnosti odrede kao funkcije cena proizvodnje po tipovima, a u cilju dobijanja realnijih razmena za rešenje nezadovoljene adekvatnosti.
Ovde se ne misli na najnižu tržišnu cenu električne energije, već bi hijerarhija izbora najniže cene bila zasnovana na tipu primarnog resursa.

## Slide 10
Regionalni pristup
Ulazni podaci za pan-Evropske proračune
pan-Evropske procene adekvatnosti
Rezultati pan-Evropskih procena adekvatnosti
Potrošnja, Proizvodnja, RC, NTC
Deterministički i probabilistički rezultati
Status pan-Evropske adekvatnosti, konačne vrednosti RC i primenjenih razmena
Podaci za regionalne proračune
Mrežni modeli sa relevantnom topologijom, detalji o proizvodnji i potrošnji, Flow based metod proračuna kapaciteta
Regionalne procene adekvatnosti
Analize sigurnosti
Kreiranje mrežnih modela
Parametri mrežnih modela
Korektivne akcije
Besplatne
Koje imaju cenu
Koordinacija između RSC-a
Rezultati regionalnih proračuna
Potrošnja, Proizvodnja, topologija, razmene sa drugim zemljama
Modeli na kojima će biti analizirana regionalna adekvatnost
Analiza N i N-1 stanja
A
B
ili
Status regionalne adekvatnosti, konačne vrednosti RC i primenjenih razmena, korektvnih akcija, regionalne koordinacije
Regionalna procena i vizuelizacija

## Slide 11
Određivanje raspoloživog kapaciteta korišćenjem faktora verovatnoće
Ukupna proizvodnja elektroenergetskog sistema može biti u nekoliko različitih stanja raspoloživosti koja su okarakterisana verovatnoćama pojavljivanja.
Vrednost raspoloživog kapaciteta najviše zavisi od vrednosti onih kapaciteta koji su planirani da budu u remontu.
Retrospektivno su izračunate vrednosti raspoloživih kapaciteta za mesec mart za prethodne tri sezone.
xi | pi (X= xi)
x1 | p1
x2 | p2
... | ...
xj | pj
... | ...
xn | pn
Promenljive
vrednosti
Fiksne
vrednosti

## Slide 12
Tabela raspoloživosti termoelektrana i hidroelektrana za prenosni sistem Srbije za mesec mart za tri godine
Raspoloživi proizvodni kapacitet hidroelektrana i termoelektrana u Srbiji za period od 18.03.2017. do 24.03.2017
Određivanje raspoloživog kapaciteta korišćenjem faktora verovatnoće

## Slide 13
Poređenje srednje snage i prognoze
Chart: TERMOELEKTRANE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Srednja snaga | 3565.7143 | 3540 | 3428.5714 | 3522.8571 | 3537.1429 | 3537.1429 | 3542.8571 | 3548.5714 | 3542.8571 | 3545.7143 | 3522.8571 | 3520 | 3520 | 3520 | 3522.8571 | 3474.2857 | 3477.1429 | 3477.1429 | 3494.2857 | 3494.2857 | 3494.2857 | 3542.8571 | 3537.1429 | 3537.1429
Prognoza | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35 | 3262.35
Chart: HIDROELEKTRANE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Srednja snaga | 2814.2857 | 2814.2857 | 2728.5714 | 2657.1429 | 2634.2857 | 2754.2857 | 2805.7143 | 2800 | 2794.2857 | 2794.2857 | 2791.4286 | 2791.4286 | 2797.1429 | 2794.2857 | 2791.4286 | 2800 | 2811.4286 | 2817.1429 | 2817.1429 | 2817.1429 | 2817.1429 | 2820 | 2820 | 2817.1429
Prognoza | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47 | 2786.47

## Slide 14
Pitanje recezenta
Da li se metod proračuna procjene adekvatnosti dat u radu može proširiti modelima za proračun pouzdanosti prenosnih vodova?
Odgovor: Proračuni se baziraju na proveri usklađenosti proizvodnje sa potrošnjom i mogućim uvozom. U proračunima pouzdanost prenosnih vodova je uzimana u obzir indirektno, izračunavanjem NTC-a.
Prenosni a pre svega interkonektivni vodovi (koji najviše utiču na NTC) se posmatraju preko NTC vrednosti koje ograničavaju moguće razmene u svrhu zadovoljenja adekvatnosti.
Postoji predlog da se u probabilističkim proračunima uvaži procentualna mogućnost ispada interkonektivnih dalekovoda.
Planirano je da se u regionalnim proračunima adekvatnosti propuštaju analize sigurnosti na prilagođenim mrežnim modelima.

## Slide 15
Zaključak
Sprovođenje proračuna za procenu adekvatnosti predstavlja realnu potrebu koja omogućava pouzdaniji i sigurniji rad prenosnih sistema, kako na nivou pojedinih kontrolnih oblasti tako i na širem pan-Evropskom nivou.
Krajnji cilj je da rezultati procene adekvatnosti pomognu TSO-ima u planiranju rada njihovih sistema i doprinesu povećanju sigurnosti napajanja potrošača.
Jedan od veoma bitnih zadataka u SMTA projektu je da se prognozirani raspoloživi proizvodni kapaciteti TSO-a koji predstavljaju ulazni podatak za procenu adekvatnosti što realnije prognoziraju.
U radu je prikazan način grube provere prognoze raspoloživog kapaciteta, poređenjem sa ostvarenim vrednostima raspoloživog kapaciteta za odgovarajući period u prošlosti.

## Slide 16
Hvala na pažnji!
SCC - Security Coordination Centre ltd. Belgrade
Vojvode Stepe 412, 11000 Belgrade
Telefoni: +381 11 3972 943
+381 11 3972 944
+381 64 6496 694
E-mail: info@scc-rsci.com
Web: www.scc-rsci.com